# ООО «ДиПиПром»

# ИНН 3311016489 КПП 330101001

Р/с 40702810202260000266  в филиале ВРУ ОАО «МИнБ» г. Владимир

К/с 30101810200000000716 БИК 041708716 ОКПО 97469424

тел/факс 8-499-2705088, 8-495-7537676

тел. 8-920-9323334, 8-926-5854131, 8-920-6230033

http://www.dpprom.ru

Цех убоя и первичной переработки КРС и Свиней

Список оборудования для оснащения убойного цеха со следующими параметрами:

| Характеристики цеха | КРС | Свиньи |
| --- | --- | --- |
| Выход в смену | Живая масса, кг | 380 | 100 |
|  | Масса туши, кг | 178,6 | 65 |
| Голов в смену | 20 | 50 |
| Мясо на костях, кг | 3572 | 3250 |
| Субпродукты обработанные, кг | 608 | 490 |
| Кишки соленые, кг | 92,8 | 32,5 |
| Шкура консервированная, кг | 392,92 | 747,5 |

Ассортимент вырабатываемой продукции: мясо на кости, субпродукты обработанные, шкуры консервированные.

Комплект оборудования. Окончательный состав оборудования выбирается на основе консультаций с заказчиком, учитывая техническое задание к будущему производству или на основании проекта. Стоимость минимального набора оборудования для организации убойного цеха может составить от 600т.р.

Проект убойного цеха. Проект убойного цеха разрабатывается на основании предоставленной схемы помещений и технического задания. В процессе разработки проекта идет постоянная консультация с заказчиком, чтобы учесть все нюансы будущего производства. Стоимость и сроки разработки проекта рассчитываются, исходя из сложности, и выдвигаются заказчику в виде коммерческого предложения, после получения от заказчика схемы помещений и технического задания.

Проект помещения. Проект помещения под убойный цех является отдельным проектом. При необходимости заказчику оказывается содействие в разработке. Также разработка проекта помещения происходит с учетом требований будущего убойного цеха.

Монтаж. Монтаж осуществляется на основании имеющегося проекта убойного цеха. Монтаж может осуществляться либо специалистами компании, либо силами заказчика. Стоимость и сроки монтажа рассчитываются на основании проекта.

Для приобретения оборудования, необходимо сбросить заявку по факсу 8(499)2705088 или по электронной почте dpp777@yandex.ru .

Комплект оборудования

| № | Наименование | Производитель | Количество | Цена | Стоимость | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделение убоя и разделки |
| Подача скота и оглушение |
| 1 | Электропогонялки для КРС | Германия | 2 | 9800 | 19600 | С удлинителем. |
| 1а | Электропогонялки для МРС и свиней | Германия | 2 | 7500 | 15000 | без удлинителя |
| 2а | Загон для оглушения свиней | Россия | 1 | 17900 | 17900 | Размеры 3000*1000*1200. С калиткой. |
| 2б | Бокс для оглушения В2-Фэк | Белоруссия | 1 | 127500 | 127500 | 30 шт/час; размеры 2956*1808*2510 |
| 2в | Бокс для оглушения ПМ-ФБО | Россия | 1 | 155700 | 155700 | 30 шт/час; размеры 2900*1950*2400 |
| 3а | Электрооглушающее устройство универсальное (стек) | Россия | 1 | 40000 | 40000 | Для КРС, МРС и свиней |
| 3б | Щипцы для оглушения свиней | Россия | 1 | 45000 | 45000 | Щипцы для работы в загоне. |
| 3в | Устройство оглушения Пороховое | США | 1 | 77500 | 77500 | Универсальный для КРС, свиней, МРС |
| Подъем и транспортировка туш |
| 1а | Таль электрическая цепная В103М/6,4 | Болгария | 1 | 59900 | 59900 | Высота подъема 6,4м, скорость 4м/мин |
| 1б | Таль электрическая РА500/100 | Китай | 1 | 19750 | 19750 | Гр-ть 500кг/1000кг переключается |
| 1в | Стрела подъема туш | Россия | 1 | 97500 | 97500 | Гр-ть до 1000кг. Размеры согласовываются с заказчиком |
| 2а | Весы монорельсовые ВМ-500 | Россия | 1 | 56400 | 56400 | Весы монорельсовые электронные до 500кг |
| 2б | Весы монорельсовые ВМЭ | Россия | 1 | 46200 | 46200 | Весы монорельсовые электронные удлиненные |
| 3 | Вешала для голов | Россия | 2 | 9500 | 19000 | Размеры 1200*369*210, нагрузка на крюк 50кг |
| 4а | Подвесной полосовой путь с кронштейнами | Россия | 30 | 1900 | 57000 | Полосовой путь + кронштейны на каждые 0,7м. |
| 4б | Подвесной трубчатый путь с кронштейнами и швеллером | Россия | 30 | 4620 | 138600 | Полосовой путь + кронштейны + швеллер для крепления |
| 5а | Стрелка полосового подвесного пути | Россия | 2 | 4200 | 8400 | Стрелки 1Л,2Л,1П,2П |
| 5б | Стрелка трубчатого полосового пути | Россия | 2 | 15500 | 31000 | Стрелки ЛЛ, ЛП, ПЛ, ПП |
| 6а | Троллей одинарный ТО-300 на роликах | Россия | 20 | 780 | 15600 | Грузоподъемность до 500кг |
| 6б | Скоба для трубчатого пути | Россия | 20 | 480 | 15600 | Грузоподъемность до 500кг |
| 7 | Троллей посадочный для КРС | Россия | 5 | 2700 | 13500 | Грузоподъемность до 500кг |
| 8 | Троллей посадочный для свиней | Россия | 5 | 2700 | 13500 | Грузоподъемность до 500кг |
| 9 | Пута для КРС | Россия | 5 | 750 | 3750 |  |
| 10 | Разнога для свиней | Россия | 5 | 1200 | 6000 | Размер согласовывается с заказчиком |
| Обезволашивание свиных туш |
| 1 | Чан шпарильный ПМ-ФЧШ | Россия | 1 | 544500 | 544500 | 20шт/час; с щетиносборнком и пневмовыгрузом |
| 2 | Горелка газовая опалочная | Россия | 1 | 4900 | 4900 | Горелка с ручкой |
| Разделка туш |
| 1 | Комплект боенского инструмента | Россия | 1 | От 6000р. | 6000 | Каждый нож выбирается из каталога |
| 2 | Шкуросъемный агрегат ПМ-ФАШ | Россия | 1 | 95900 | 95900 | Вертикальная, с талью, требуемая площадь 4м2, высота потолков не менее 5,5м. |
| 3а | Площадка подъемно-опускная ПМ-ФПП-2(черный металл) | Россия | 2 | 99950 | 199900 | Высота подъема 2м, размеры 900*900*3700, масса 377кг. Черное железо |
| 3б | Площадка подъемно-опускная ПМ-ФПП-2(нержавеющая облицовка) | Россия | 2 | 144800 | 289600 | Высота подъема 2м, размеры 900*900*3700, масса 377кг. Облицовка из нержавейки |
| 4 | Пила Р3-ФРП2 | Белоруссия | 1 | 59900 | 59900 | Шаговая. Для распиловки на полтуши. |
| 5 | Балансир к пиле Р3-ФРП2 | Россия | 1 | 15500 | 15500 | Балансир для установки Р3-ФРП2 |
| 6 | Пила В2-ФЭГ | Белоруссия | 1 | 46900 | 46900 | Шаговая. Для распиловки грудной кости при распиловке на четвертины |
| 7 | Балансир к пиле В2-ФЭГ | Россия | 1 | 13500 | 13500 | Балансир для установки В2-ФЭГ |
| Технологическое оборудование |
| 1а | Емкость для сбора крови | Россия | 1 | - | - | Выполняется по эскизу заказчика |
| 1б | Емкость для сбора крови (тележка-чан 200л.) | Россия | 1 | 9800 – 12500 | 9800 - 12500 | Тележка-чан «Чебурашка» на 200л |
| 2 | Тележка-рикша, 250л. | Россия | 2 | 11500-14500 | 23000 – 29000 | Тележка-рикша 250л. С резиновыми шинами и ободом из листовой стали |
| 3 | Стол для нутровки скота со склизом | Россия | 1 | 31500 | 31500 | Размеры 1400*1540*1000 |
| 4 | Стол для разборки ливера | Россия | 1 | 22800 | 22800 | Размеры 1200*700*1400, высота стола 1000, 10 крюков, с решеткой и стоком |
| 5 | Мойка со стерилизатором инструмента | Россия | 1 | 32800 | 32800 | Мойка со стерилизацией инструмента. Габариты: 800*600*900. |
| 6 | Площадка для туалета туш | Россия | 1 | 22150 | 22150 | Размеры 2500*850*2500 |
| 7 | Площадка для перевески туш | Россия | 1 | 19420 | 19420 | Размеры 2550*850*2500 |
| Отделение слизистых субпродуктов и кишок |
| 1 | Центрифуга для слизистых субпродуктов В2-ФОС | Белоруссия | 1 | 139500 | 139500 | Производительность 100кг/час; размеры 1210*740*1100, масса 279кг |
| 1а | Очиститель слизистых субпродуктов центробежный ОЦС | Россия | 1 | 149500 | 149500 | Про-ть 100кг/час; размеры 700*600*1040, масса 150кг |
| 2 | Стол для опорожнения желудков | Россия | 1 | 23100 | 23100 | Размеры 700*900*700 |
| 3 | Стол технологический | Россия | 1 | 14700 | 14700 | Размеры 1200*800*870. Из пищевой нержавеющей стали. |
| 4 | Стол для разборки кишкомплекта | Россия | 1 | 28900 | 28900 | Размеры 1600*900*1300 |
| 5 | Чан для выворачивания кишок | Россия | 1 | 37500 | 37500 | Размеры 1500*1250*1400 |
| 6 | Стол проливки кишок | Россия | 1 | 22800 | 22800 | Размеры 1200*640*1300 |
| 7 | Тележка-чан | Россия | 2 | 9800-12500 | 19600 - 25000 | Тележка-чан «Чебурашка» на 200л |
| 8 | Машина обработки кишок В2-ФОК | Белоруссия | 1 | 184000 | 184000 | Для обработки черев. Размеры 915*830*1335, масса 300кг |
| Отделение шерстных субпродуктов |
| 1 | Центрифуга для шерстных субпродуктов ФОШ | Белоруссия | 1 | 139500 | 139500 | Аналогично ФОС, только с измененным внутренним барабаном |
| 1а | Очиститель центробежный для шерстных субпродуктов ОЦШ | Россия | 1 | 149500 | 149500 | Про-ть 100кг/час; размеры 700*600*1040, масса 150кг |
| 2 | Горелка газовая опалочная | Россия | 1 | 9750 | 9750 | Для опалки туш |
| 3 | Стол технологический | Россия | 1 | 14700 | 14700 | Размеры 1500*910*1395 |
| 4 | Тележка-чан | Россия | 2 | 9800-12500 | 19600 - 25000 | Тележка-чан «Чебурашка» на 200л |

Информация об оборудовании.

Электрическая погонялка импортная KAWE с удлинителем

• Высокопроизводительный, надёжный и простой инструмент. Прочный, защищающий от механических воздействий и пара, обеспечивает длительную работу в сложных условиях убойного цеха. Электронное управление, отсутствует разрядка на корпус, автоматическое включение тока импульса через 2 секунды, работает на батарейках, возможна установка аккумуляторных элементов. Оптический индикатор. Соответствует всем европейским нормам по гуманному обращению с животными при убое.

• Длина ручки 15см, длина погонялки 27см.

• Для работы с КРС прилагается удлинитель.

Щипцы для оглушения свиней

Оборудование предназначено для оглушения КРС электрическим током. Оглушение происходит путем пропускания переменного тока определенного разряда через голову и передние ноги животного, и может использоваться на мясокомбинатах всех типов и убойных пунктах, снабженных одиночными боксами.

Применение данного устройства позволяет получить мясо более высокого качества.

Технические характеристики:

Время оглушения, не более сек					25

Пропускная способность, голов час				50

Напряжение на наконечнике стека в режиме "Работа", В	110

Ток оглушения не более, А						2,5

Несущая частота выходного напряжения, Гц			50

Потребляемая мощность, не более Вт				450

Габаритные размеры щипцов, мм					770х410х4000(длина провода)

Габаритные размеры пульта, мм					400х250х200

Масса комплекта, кг							7

Таль электрическая РА 500/1000.

В цехах убоя и мясопереработки используется для поднятия и снятия туш и полутуш КРС, МРС и свиней на подвесные пути, а также для подъема и спуска любых других грузов. В зависимости от модели любой взрослый человек может поднять груз весом до 1 тонны на высоту до 12 метров!

В комплект входит дополнительный блок, с помощью которого можно увеличить грузоподъемность в 2 раза, за счет снижения скорость и высоты подъема.

Электрический блок управления позволяет мобильно манипулировать процессом на расстоянии 1,5 м. от места подъема.

в комплекте - хомуты для крепления

тали оснащены ограничителем высоты подъема

Технические характеристики:

Грузоподъемность:				500/1000 кг

Высота подъема: 				12/6 м

Скорость подъема: 				10/5 м/мин

Мощность двигателя: 			0,58 кВт

Питание: 					220 В

Весы монорельсовые 500 кг (тензометрич.)  ВМ500

Весы монорельсовые ВМ предназначены для статического взвешивания сырья и готовой продукции, транспортируемых по подвесным путям. Весы применяются на предприятиях различных отраслей промышленности, сельского хозяйства и торговли.

Высокая надежность – в весах используются тензодатчики нового поколения  Т4 (степень защиты IP-68, 100%-я нержавеющая сталь, герметизация с помощью лазерной сварки, проверка герметичности плазменным течеискателем по специально разработанной технологии, применение метода дискретного нормирования)

Два способа крепления к путепроводу: болтовое и сварное

Возможность изготовления измерительного рельса из нержавеющей стали

Рельс плоский и круглый, диаметр 60 мм

Весы внесены в Госреестр средств измерения РФ под №21465-06.

Весы внесены в Госреестр средств измерения Р.Беларусь под № РБ 03 02 1442 06.

Технические характеристики:

Класс точности по ГОСТ 29329	средний						(III)

Класс точности весов по МОЗМ Р 76 (OIML R 76) 					III

Диапазон компенсации массы тары (без уменьшения НПВ весов), % от НПВ	0- 10

Диапазон выборки массы тары, % от НПВ						0- 100

Порог чувствительности, е									1,4

Диапазон рабочих температур, °C						-10… +40/ -30... +40*

Электрическое питание 									220В/ 50Гц

Потребляемая мощность, не более, ВА							20

Средний срок службы весов по ГОСТ 29329, не менее, лет				10

* - при комплектации весовым преобразователем ТВ-015, ТВ-017

Дополнительные сведения

Поверка производится в соответствии с ГОСТ 8.453-82 «Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки».

Межповерочный интервал – 12 месяцев.

Весы монорельсовые электронные ВМЭ 8909-600У

Назначение

Весы монорельсовые электронные ВМЭ 8909 предназначены для статического взвешивания различных грузов на крюке при торговых, учетных, и технологических операциях.

Весы применяются в различных отраслях народного хозяйства, в том числе на предприятиях промышленности, торговли, сельского хозяйства.

Наибольший предел взвешивания (НПВ) весов – от 300 до 600 кг.

Соответствие стандартам

Весы выпускаются по ГОСТ 29329 и техническим условиям:ТУ 4274-006- 00226477-03

Весы внесены в Госреестр средств измерения РФ № 26790-04.

Технические характеристики:

Класс точности весов по ГОСТ 29329	средний (III)

Диапазон рабочих температур, ºС	- 10 … + 40

Компенсация массы тары, % от НВП	до 20

Напряжение электрической сети, В	187 … 242

Потребляемая мощность, ВА	не более 5

Средний срок службы весов, лет	не менее 8

Число поверочных делений, шт.	3000

Цена поверочного деления, г.	200

НМпВ, кг	4

НПВ, кг	600

Пределы допускаемой погрешности, г, при:

- интервале взвешивания от 4 до 100кг	200

- интервале взвешивания от 100 до 400кг	400

- интервале взвешивания от 400 до 600кг	600

Длина монорельса, мм	1000

Габаритные размеры, мм	1000х410х560

Масса весов, кг	137

Шкуросъемный агрегат ПМ-ФАШ

Назначение: Шкуросъёмный агрегат ПМ-ФАШ используется на бойнях с малой пропускной способностью - до 25 туш в час. ПМ-ФАШ предназначен для механизированной съемки шкуры туш с КРС и свиней. Съемка шкуры производится с туши, висящей головой вниз. Туша должна быть предварительно забелована по белой линии живота, на конечностях, хвосте и шее. При этом не допускается прирези мяса на шкуре в местах отрыва шкуры от туши .

В состав агрегата входят:

-электроталь, грузоподъёмностью 1тонна;

-шкуросъёмный барабан на 2-х опорах с закладными лапами;

-пута цепочная L=2,5м;

-анкерные болты (4 шт.)

## Технические  характеристики

| № | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производительность | Циклов /час | 25 |
| 2. | Мощность усилия | т | 1 |
| 3. | Занимаемая площадь: | м2 | 4 |
| 4. | Высота помещения на месте монтажа устройства, не менее | м | 5,5 |
| 5. | Количество обслуживающего персонала | чел. | 2 |
|  | Род тока, напряжение, | В | 3-х ф., 380 |
|  | Частота тока | Гц | 50 |
|  | Установленная мощность двигателя | кВт | 1,4 |
|  | Диаметр шкуросъёмного барабана | мм | 150 |
|  | Длина шкуросъёмного барабана | мм | 700 |
|  | Длина цепочной путы | мм | 2'500 |

Площадка подъемно-опускная ПМ-ФПП-2

Подъемно-опускная площадка применяется на мясоперерабатывающих предприятиях по переработке продукции животноводства непосредственно на линиях по убою скота.

Подъемно-опускная площадка может комплектоваться вспомогательным и нестандартным оборудованием для отдельных операций по переработки мяса:

- балансир для пилы Р3-ФРП2;

- подвесной путь с кронштейном (предназначен для транспортировки туш на подвесе в убойном цехе.

Представляет из себя полосу 65x12 закрепленную кронштейном h=250 к подпотолочным несущим балкам).

Технические характеристики:

Высота подъема (м):					2

Максимальная грузоподъемность (кг):		150

Установленная мощность (кВт):			1,1

Скорость движения (м/с):				0,1

Занимаемая площадь (м2):				1

Габаритные размеры площадки: длина/ширина/высота (мм):									900х900х3700

Габаритные размеры рабочей платформы (мм):	640х900

Обслуживающий персонал (чел):			1

Масса площадки со шкафом (кг):			377

Пила P3-ФРП-2

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначена для продольной распиловки туш крупного рогатого скота и свиней на полутуши в цехах первичной переработки скота на мясокомбинатах.

1. Производительность, туш/ч

1.1. - при распиловке туш КРС 130

1.2. - при распиловке туш свиней 150

2. Число двойных ходов пильного полотна, об/мин 1410/360

3. Длина хода режущего полотна, мм 85

4. Длина режущего полотна, мм  620

5. Толщина полотна, мм 1,8

6. Электродвигатель:

6.1. - тип асинхронный

6.2. - мощность, кВт 2,4

6.3. - частота вращения электродвигателя, об/мин 1410/1360

6.4. - напряжение, В, не более 380/42

6.5. - частота тока, Гц 50

7. Габаритные размеры, мм 1330х300х300

8. Масса, кг 63

Пила для распиловки грудной кости В2-ФЭГ

Предназначена для распиловки грудной кости туш крупного рогатого скота и свиней в цехах первичной переработки скота на мясокомбинатах.

Цена при условии самовывоза с нашего склада 42900руб. (с НДС)

Цена режущего полотна 500руб. (с НДС)

Технические характеристики:

- Число двойных ходов пильного полотна, об/мин 	920+10
2. Длина хода режущего полотна, мм 			58
3. Толщина полотна, мм 					1,8
4. Электродвигатель: 
4.1. - тип асинхронный
4.2. - мощность электродвигателя, кВт			1,1
4.3. - частота вращения электродвигателя, об/мин 	920+10
4.4. - напряжение, В, не более 				440
4.5. - частота тока, Гц 						50
5. Габаритные размеры, мм 				740х280х450
6. Масса, кг 							36

Мойка со стерилизатором инструментов

Устройство предназначено для мытья рук, мытья и стерилизации инструментов, применяемых в цехах убоя и переработки скота. Мойка может быть использована на других предприятиях пищевой промышленности. Возможно изготовление по чертежам заказчика

Нагревание воды происходит за счет нагревания в качестве жидкости масла индустриального.

Мойка состоит из:

1. Корпус мойки

2. Стерилизатор

3. Бачек для жидкого мыла

4. Смеситель

5. Педаль подачи воды

6. Пульт управления температурой стерилизации

Технические характеристики:

Напряжение питания нагревательного инструмента, В			220

Потребляемая мощность, кВт						2

Диаметр резьбы труб подвода горячей и холодной воды, дюйм	½

Количество ножей, обрабатываемых в стерилизаторе			10

Очиститель В2-ФОС (Белоруссия)

Назначение: Предназначен для шпарки, очистки от слизистой оболочки и мойки слизистых субпродуктов.

Применяется на участках обработки слизистых субпродуктов мясоперерабатывающих предприятий малой мощности.

Технические характеристики.

Производительность, кг/ч 100

Продолжительность цикла обработки, мин. 12

Единовременная загрузка, кг 25

Окружная скорость, м/с 4-7

Установленная мощность, кВт 1,5

Расход горячей воды 65-67 С, куб.м. 1,0

Габаритные размеры, мм 1210х740х1100

Масса, кг 279

Очиститель центробежный субпродуктов ОЦС

Предназначен для шпарки, очистки от слизистой оболочки и мойки слизистых субпродуктов.

Применяется на участках обработки слизистых субпродуктов мясоперерабатывающих предприятий малой мощности.

Технические характеристики:

Производительность, кгч				100

Одновременная загрузка, кг			25

Время обработки субпродуктов, мин		12

Расход горячей воды, м3ч				1,0

Температура воды, С				65-68

Частота вращения ротора, обмин:			224

Электродвигатель: мощность, кВт			1,5

Габариты, мм						700х600х1040

Масса, кг						150

Материал - пищевая нержавеющая сталь

Очиститель центробежный шерстных субпродуктов ОЦШ

Предназначены для очистки, мойки шерстных субпродуктов.

Рекомендуются для использования на предприятиях малой и средней мощности с убоем 20 голов/час КРС или 60 голов/час свиней. Загрузка сырья и выгрузка продукта производится сверху путём открытия и закрытия крышки. Конструкция оборудована бесконтактным датчиком, который препятствует работе центрифуги при незакрытой крышке. Вход для подачи воды находиться на высоте 990 мм резьба G ¾ - B.

Технические характеристики:

Производительность, кгч				100

Одновременная загрузка, кг			25

Время обработки субпродуктов, мин		12

Расход горячей воды, м3ч				1,0

Температура воды, С				65-68

Частота вращения ротора, обмин:			224

Электродвигатель: мощность, кВт			1,5

Габариты, мм						700х600х1040

Масса, кг						180

Материал - пищевая нержавеющая сталь

Установка обработки кишок В2-ФОК

Предназначена для обработки комплектов черев крупного рогатого скота, свиней, мелкого рогатого скота

Применяется на мясоперерабатывающих предприятиях малой мощности.

Технические характеристики:

Производительность, черев/ч

КРС							30

свиных 						80

МРС 							60

Установленная мощность, кВт 			1,1

Потребление электроэнергии, кВт/ч 		0,94

Расход горячей воды, 34-40 С, м3/шт 		0,025

Габаритные размеры, мм 				915х830х1335

Масса, кг 						300

Технологическое оборудование

Стол для разборки ливера

Стол для нутровки скота со склизом

Габаритные размеры: 1400*1540*1000

Стол технологический

Габаритные размеры: 1200*800*870

Тележка Рикша

Исполнение полностью нержавеющая сталь

Грузоподъемность 250кг

Габаритные размеры 1450х820х670, масса 50кг

Тележка-чан

Исполнение полностью нержавеющая сталь

Объем 200л

Габаритные размеры 820х720х675, масса 34кг