Линия по производству мясокостной муки ДПП-МКМ1000ЭП

Исполнение: Питание электричество и пар

Описание работы линии: Сырье после просмотра на наличие посторонних предметов подается в измельчитель сырья. После доизмельчения в пастоприготовителе материал с помощью насоса направляется в смеситель-запарник. При накоплении в смесителе-запарнике 1000кг. измельчитель и насос выключают. Разварка сырья происходит в течение 1-1,5 часа, после чего смеситель-запарник останавливают, отцеживают из него выделившуюся воду и жир. Затем аппарат включают и проводят сушку продукта до влажности 9-10%.

Техническая характеристика:

Производительность по сырью, кг/смена				1000

Установленная мощность, кВт					32,5

Давление греющего пара (избыточное), мПа			0,4-0,6

Расход пара, кг/смена (смена 8 час, - 100кг/час)			1500-1600

Габаритные размеры, мм

- длина								5300

- ширина								1800

- высота								2200

Состав линии:

- Измельчитель

- Насос

- Пастоприготовитель

- Смеситель-запарник (с паровой рубашкой)

Цена: 1 390 000р. с НДС. Срок поставки 4 – 6 недель.