# ООО «ДиПиПром»

# ИНН 3311016489 КПП 330101001

Р/с 40702810202260000266  в филиале ВРУ ОАО «МИнБ» г. Владимир

К/с 30101810200000000716 БИК 041708716 ОКПО 97469424

тел. 8-920-9323334, 8-926-5854131, 8-920-6230033

тел/факс 8-499-2705088, 8-495-7537676

http://www.dpprom.ru

МИНИЗАВОД ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА ИПКС-0201

Назначение: предназначен для производства вареных, полукопченых и варенокопченых колбас; сосисок и сарделек, а также деликатесной продукции из мяса

Технические характеристики:

Производительность, кг/смену						600

Выпускаемая продукция:

– вареные колбасы, кг/смену						200

– полукопченые и/или варено-копченые колбасы, кг/смену		150

– сосиски, сардельки, кг/смену						200

– вареные и варено-копченые мясные деликатесы, кг/смену		50

Установленная мощность, кВт						75

Обслуживающий персонал, чел.						6

Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м		108

Состав:

Мясорубка МИМ-600, произв. 600 кг/ч									1

Шприц вакуумный ИПКС-047, произв. 800 кг/ч								1

Фаршемешалка ИПКС-019, объем 80 л, произв. 300 кг/ч						1

Камера термодымовая КТД-250, загрузка 250 кг, от 20 до 130°С, с 2 тележками			2

Куттер ИПКС-032, объем 50 л, произв. 250 кг/ч								1

Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-033СТ-6, объем 6 куб.м, от -10 до +8°С	1

Клипсатор ручной односкрепочный КН-6Р, диаметр оболочки 40-120 мм				1

Стол (обвалочный) ИПКС-075-1,7ОБ(Н), размер 1700x600x850 мм					2

Стол (островной) ИПКС-075-1,5П(Н), с полкой, размер 1500x600x850 мм				2

Тележка технологическая (рикша) ИПКС-117Р-150(Н), объем 150 л					2

Ящик мясо-молочный											30

Рама для продуктов к камере термодымовой КТД-250							2

Цена оборудования мини-завода с учетом НДС: 1215000 руб.